Lærervejledning introdag

Tømrer/byg

Indledning

Introdage på Tømreruddannelsen er lavet til brug på introdagene for 8. klasse. Materialets mål er at eleverne får prøvet kræfter med aktiviteter fra uddannelsen i ’miniformat’, men også at de får en fornemmelse for, at undervisningen på en erhvervsskole har tydelig sammenhæng mellem teori og praksis, og at man i høj grad afprøver de ting, man lærer med det samme. Forløbet er lavet ’modulært’, så det både kan bruges, hvis man har eleverne én dag eller to dage.

Forløbet er understøttet af videoer, hvor en rollemodel lærer fra sig og instruerer eleverne i de faglige aktiviteter og kan bruges i et blended learning format, hvor videoer bliver brugt løbende i undervisningen, og eleverne stifter bekendtskab med en inspirerende elev fra uddannelsen. Læs mere herom nedenfor.

Se også en introvideo til dagen her: https://vimeo.com/892899686

Mål for dagen

At eleverne:

- Ved, hvorfor de er afsted

- Får en fornemmelse af, at undervisning og skolegang på en erhvervsskole er anderledes end det, de kender (erhvervsskolernes DNA):

  - At der er kortere mellem teori og praksis/Man ved, hvad man skal bruge det lærte til/Man får lov at afprøve med det samme.

- At eleverne ‘møder’ rollemodeller, der kan noget og lærer dem noget.

- At eleverne laver noget autentisk i forhold til den uddannelse, de besøger.

Forløbsvejledning

Hvad skal I bruge?

Nødvendige print og opgaver til øvelserne i forløbet til 14 tomandsgrupper/28 elever (færre hvis du vælger at lave tremandsgrupper). Du skal også have et færdigt modelhus at vise eleverne.

Find indkøbsliste til materialer her: https://copenhagenskills.dk/wp-content/uploads/Tomrer-materialeliste.docx

Hver gruppe skal have adgang til følgende:

Opsætning:

Eleverne skal arbejde i 2-3 mandsgrupper. Der skal være arbejdsborde eller et arbejdsområde til alle grupper. Du bestemmer, om du vil lægge værktøj og materialer ud til eleverne på forhånd eller lade dem hente det løbende fra en eller flere ’stationer’ i lokalet. Hvis du har en skærm i lokalet, har du også mulighed for fælles at vise eleverne 1-2 introfilm og følge den PowerPoint, der følger med forløbet. Forløbet kan også vises uden skræm, hvilket vil blive beskrevet nedenfor.

Overordnet vejledning og underviserens rolle

Forløbet er rammesat til at kunne afvikles på én intro dag, der ca. går fra 9.30 – 14:00, men der er nok materiale til, at der er aktiviteter til to introdage, hvor eleverne arbejder videre på deres produkter på dag 2. Konceptet er at de når så langt som de kan.

Som underviser byder du eleverne velkommen, sætter dem ind i dagens program og fortæller en smule om jeres skole – brug powerpointen der er lavet til netop tømrerforløbet, download den via dette link: https://copenhagenskills.dk/erhvervsskole/introdage-toemrer/ .

Når aktiviteterne går i gang, bruges det videounderstøttede materiale, hvor eleverne med én mobiltelefon pr. gruppe ser instruktionsvideoer og løser forløbets opgaver og øvelser. Eleverne kan dermed arbejde i eget tempo, og du kan bruge mere tid på at gå rundt og hjælpe og støtte eleverne. Metoden kaldes blended learning, og hvordan det præcis foregår, kan du se i denne video: https://vimeo.com/890651081

Du kan vælge at følge forløbets powerpoint, hvis du har muligheden for at vise den på et en skærm for hele klassen. Du kan også undervise forløbet uden en skærm, hvis det ikke er tilgængeligt. Nedenfor gennemgås hele forløbet trin for trin med udgangspunkt i at powerpointen anvendes, men med beskrivelse af, hvordan det også kan gøres uden. PowerPointen kan som nævnt downloades på denne side: https://copenhagenskills.dk/erhvervsskole/introdage-toemrer/

Klassens lærers rolle

Klassens lærer kan om muligt inddrages i at støtte eleverne, og hjælpe dig i løbet af dagen. Netop fordi instruktionerne til de forskellige øvelser findes på video, kan klassens lærer se videoerne sammen med eleverne i deres grupper på mobiltelefon og støtte dem i at udføre dem efter bedste evne. Det anbefales så vidt muligt at inddrage klassens lærer på denne måde ud over naturligvis at hjælpe med god ro og orden.

Trin 0  - når klassen ankommer

Når klassen ankommer, er det en god idé:

- At tjekke med deres lærer, om de har brugt Skills’ forberedelsesmateriale hjemme på skolen. Har de ikke det, kan det være, at du i introduktionen til forløbet skal bruge lidt mere tid på målet med introdagene (se nedenfor).

- At bede læreren om at gøre sig klar til at dele eleverne op i 2-3-mandsgrupper alt efter hvor mange elever der er i klassen, og hvor mange arbejdsstationer, du har i lokalet.

- at opfordre læreren til at deltage aktivt i øvelserne sammen med eleverne.

- Starte med at samle eleverne i en klassisk situation, hvor du har deres opmærksomhed og kan introducere dem til dagen. Har du adgang til en skærm med PowerPoint og video, anbefales det at bruge denne.

- Hvis eleverne skal have sikkerhedssko på, er dette også tidspunktet at få det gjort på.

Trin 1 – velkommen og introduktion 15-20 minutter

Her introduceres dagen for eleverne, samt hvad de skal have ud af det, og du har mulighed for at fortælle lidt om skolen – følg powerpointen trin for trin.

Mål:

- At eleverne ved, hvorfor de er her, og hvad de skal lave i løbet af dagen.

- At eleverne får fortalt en smule om skolen

Hvordan gør I, hvis I har en skærm?

- Byd eleverne velkommen og præsenter dig selv.

- Fortæl eleverne kort, hvad de skal have ud af dagen, og vis dem også videoen om dagen, så det bliver så tydeligt for dem som muligt (se næste afsnit, hvis du ikke har en skærm). Vis dem også det færdigbyggede modelhus som eksempel på det, de skal komme så langt henimod at bygge som muligt. Fortæl, hvordan det repræsenterer forskellige tømrerfærdigheder på begynderniveau.

  - Hvis eleverne er helt uforberedte på, hvorfor de er her, kan det være en god idé også at vise ”film om introdage”, der fortæller, hvorfor de overordnet set er på besøg.

- Giv eleverne en oversigt over dagens program, så de også kan se, hvornår de har pause, og deres lærer får en fornemmelse for dagens forløb.

- Fortæl kort om jeres skole eller giv andre informationer om erhvervsuddannelserne.

- Mind eleverne om, at de løbende skal tage billeder med en mobiltelefon af opgaverne, de laver. Hvis eleverne har brugt forberedelsesmaterialet hjemme på skolen, vil de vide, hvad det handler om. Ellers har de billederne, hvis læreren alligevel skulle vælge at lave noget efterbehandling hjemme på skolen.

Hvordan gør I, hvis I ikke har en skærm?

- Byd eleverne velkommen og præsenter dig selv.

- Fortæl eleverne kort, hvad de skal have ud af dagen og beskriv, hvad I skal i gang med og hvorfor. Brug gerne det færdigbyggede modelhus som eksempel på, hvad eleverne skal lave, og hvordan det repræsenterer tømrerfærdigheder på begynderniveau.

  - Hvis du ønsker at bruge video til denne del af forløbet, kan du hurtigt dele dem op i grupper på ca. 5 elever og bede dem scanne en QR-kode og se introvideoen til forløbet på den måde. (Du kan evt. printe oversigten over QR-koder og lægge den flere steder i lokalet. Du finder denne sidst i denne vejledning. Der er QR-koder til alle videoer til ’introduktion til dagen’).

  - Tal evt. lidt med eleverne om, hvad de så på videoen, og uddyb dagens forløb på denne baggrund.

    - Hvis eleverne er helt uforberedte på, hvorfor de er her, kan det være en god idé også at lade dem se videoen om det samlede introdagsforløb på EUD.

- Giv eleverne et overblik over dagens program, så de også ved, hvornår de har pause, og deres lærer får en fornemmelse for dagens forløb.

- Fortæl kort om jeres skole eller giv andre informationer om erhvervsuddannelserne.

- Mind eleverne om, at de løbende skal tage billeder med gruppens mobiltelefon af opgaverne, de laver. Hvis eleverne har brugt forberedelsesmaterialet hjemme på skolen, vil de vide, hvad det handler om. Ellers har de billederne, hvis læreren alligevel skulle vælge at lave noget efterbehandling hjemme på skolen.

Trin 2 Aktiviteterne forklares og der arbejdes frem til kl. ca. 11.00

Nu skal eleverne i gang med aktiviteterne. Her skal de deles op i grupper og forstå, hvordan den videounderstøttede undervisning virker sammen med materialerne.

Mål:

- At eleverne bliver delt op i 2-3-mandsgrupper, som de skal arbejde sammen med resten af dagen.

- At eleverne ’møder’ forløbets rollemodel, Milas, på video.

- At eleverne kommer i gang med forløbets øvelser, og at de forstår, hvordan den videounderstøttede undervisning virker.

- At eleverne bliver komfortable med det videounderstøttede materiale.

- At eleverne får bygget mindst 2 fag til deres model og sat dem på ’bundrem’.

Hvordan gør I?

- Fortæl eleverne, at de skal i gang, og knyt evt. nogle kommentarer til det færdige modelhus.

- Fortæl eleverne, at der er masser af opgaver, men at det handler om, at de skal nå så langt som muligt, og at de vil opleve, at nogle arbejder hurtigt og andre langsommere, og at de vil nå til forskellige trin. Det er ikke så vigtigt hvor langt de når.

- Fortæl eleverne, at de skal bruge de her videounderstøttede materialer, som omtalt på videoen fra tidligere om dagens program. Fortæl dem, at I bruger video på den måde, for at de kan arbejde selv, og at du bedre kan hjælpe dem undervejs. Fortæl dem også, at de skal ’møde’ den elev fra tømreruddannelsen, som de vil kunne se på videoerne ude ved opgaverne. Vis dem videoen med rollemodellen Milas. Hvis I ikke har en skærm, kan du bruge samme fremgangsmåde som beskrevet ovenfor.

- Bed nu klassens lærer om at dele dem op i 2-3-mandsgrupper. Fortæl eleverne, at hver gruppe skal have én mobiltelefon fremme, som de fælles skal se videoer på.

- Fordel grupperne ved deres arbejdsstationer og del de printede materialer ud til dem. Fortæl dem også, hvor de kan hente værktøj og materialer om nødvendigt.

- Fortæl eleverne, hvilken QR-kode, de skal scanne først i materialet (det er en god idé at sikre, at de får set videoen, der introducerer Milas). Lad dem gå i gang. Støt dem og få dem godt i gang. Inddrag gerne deres egen lærer her.

- Lad eleverne arbejde med øvelserne. Støt dem, og opfordr gerne deres egen lærer til at cirkulere mellem bordene, se videoerne med eleverne og spørge til, hvad de laver.

- Er nogle elever meget dygtige og bliver hurtigt færdige, kan du enten give dem de næste opgaver og lade dem se, hvor langt, de kan komme, eller lade dem bruge deres færdigheder til at bygge et fag mere, så de har 3 i alt.

Trin 3 – Rundvisning (hvis eleverne ikke har set skolen før)

Eleverne er altid optaget af at se og opleve skolens miljø og muligheder.

Mål:

- At eleverne ser vigtige steder på skolen, får fortalt, hvad man laver her og får en fornemmelse for miljøet.

Det vil altid være forskelligt fra skole til skole, hvad I ønsker at lægge vægt på. Spørg din leder om, hvad rundvisningen skal indeholde. Efter rundvisningen vil der være frokostpause på ca. 30-45 minutter. Aftal dette med klassens lærer.

Hvis eleverne ikke skal have en rundvisning, er der mulighed for at fortsætte lidt længere med aktiviteterne, fortælle dem mere om uddannelsen eller give mulighed for en mindre pause mellem ankomst og frokost.

Trin 4 – Efter frokost og indtil ca. 13.15

Eleverne skal her fortsætte deres arbejde og komme så langt, de kan.

Mål:

- At eleverne fortsætter med at prøve aktiviteter tømreruddannelsen og at afprøve teori til praksis.

Sådan gør I:

- Fortæl eleverne, hvor lang tid, de har tilbage.

- Lad dem fortætte deres arbejde.

- Hvis elever bliver færdige med del 1 af materialet, kan du vurdere, om der er tid til at give dem næste del, eller om du vil lade dem lave mindre forbedringer eller et fag mere på huset.

- Hvis eleverne kommer igen på introdag 3, kan du lade dem arbejde videre med materialet.

Trin 5 – afslutning ca. 13.15-13.45

Dagen er ved at være slut, og det er tid til at samle op og rydde op. Måske kommer eleverne igen på introdag 3.

Mål:

- At eleverne får afsluttet på en god måde.

- At eleverne får reflekteret over, hvad de har oplevet og lært i løbet af dagen.

- At I får ryddet op.

  - (Og hvis de kommer igen på introdag 3: Får sikret, at de kan arbejde videre fra det sted, de kom til).

Sådan gør I:

- Fortæl eleverne, at tiden er ved at være gået, og at de skal til at rydde op. Instruér dem i dette.

  - Sørg for, at elevernes modelhuse bliver sat til side, så de kan arbejde videre på dem, hvis de kommer igen til 3. introdag.

- Tal med eleverne om, hvad de helst har skullet have ud af dagen og hvad de har lært.

- Sig farvel og tak for i dag og send dem hjem.

QR-koder til de vigtigste videoer til tømrerforløbet:

Dokumentet ligger også som et arbejdsark på hjemmesiden.

| Introdage på tømreruddannelsen | www.copenhagenskills.dk/introdage-toemrer/ |
| --- | --- |
| 1. Mød Milas | www.copenhagenskills.dk/milas/ |
| 2. Intro til opgaven | www.copenhagenskills.dk/opgaveintroduktion/ |
| 3. Klargøring | www.copenhagenskills.dk/klargoering-grovudskaering/ |
| 4. Grovudskæring af lister | www.copenhagenskills.dk/grovudskaering/ |
| 5. Forstå tegningen | www.copenhagenskills.dk/tegningsforstaaelse/ |
| 6. Opmåling | www.copenhagenskills.dk/opmaaling/ |
| 7. Udskæring af sidekonstruktion | www.copenhagenskills.dk/udskaering-sidekonstruktion/ |
| 8. Udskæring af tagkonstruktion | www.copenhagenskills.dk/udskaering-tagkonstruktion/ |
| 9. Klargøring samling | www.copenhagenskills.dk/klargoering-samling/ |
| 10. Brug af skruemaskine | www.copenhagenskills.dk/skruemaskine/ |
| 11. Samling af fagene | www.copenhagenskills.dk/samling-fag/ |
| 12. Klargøring af bundrem | www.copenhagenskills.dk/klargoering-bundrem/ |
| 13. Byg bundrem | www.copenhagenskills.dk/byg-bundrem/ |
| 14. Montering på bundrem | www.copenhagenskills.dk/Montering-bundrem/ |
| 15. Klargøring til gulv, tag og beklædning | www.copenhagenskills.dk/Klargoering-gulv/ |
| 16. Gulv | www.copenhagenskills.dk/Gulv/ |
| 17. Taglægter | www.copenhagenskills.dk/Taglaegter / |
| 18. Beklædning opmåling | www.copenhagenskills.dk/Beklaedning-opmaaling/ |
| 19. Beklædning udskæring | www.copenhagenskills.dk/Beklaedning-udskaering/ |
| 20. Beklædning montering | www.copenhagenskills.dk/Beklaedning-montering/ |

Links til alle tømrerfilm: